CARDIO CONCEPT IV HRC+

Велоэргометр

Инструкция пользователя

Уважаемые покупатели!

Поздравляем Вас с удачным приобретением.

Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником.

Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму.

Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

В случае возникших дополнительных вопросов  обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени напомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие – либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Внимание!

Настоятельно рекомендуем Вам, перед тем как приступить к тренировкам, пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям.

Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Внимание! Сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием.Также, для некоторых пользователей существует вероятность того, что датчики не смогут считать пульс – это связано с индивидуальными особенностями организма. В случае, если пульс не считывается, рекомендуется увлажнить ладони. Если это не помогает, следует обраться к сторонней помощи. Подобная несложная проверка поможет, в большинстве случаев, понять, имеет ли место брак оборудования или же причиной некорректной работы являются индивидуальные антропоморфические данные пользователя. Последнее не является основанием для отнесения товара к некондиционному.

Транспортировка и эксплуатация тренажера

Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке.

Заводская упаковка не должна быть нарушена.

При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от  дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера:

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- температура  + 10 - + 35 С

- влажность: 50 -75%

- Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера.

Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность соединений.

Советуем держаться за поручни во время занятий.

Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны по 0,5 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать специальные резиновые коврики.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера.

Сначала соберите все компоненты, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Рекомендации по уходу

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера, такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых  деталей.

Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей  жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

## СБОРКА

## СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| А,А-1 | Консоль и винт | 1 набор |
| B | Руль | 1 шт. |
| B-1 | Датчик пульсомера | 2 шт. |
| B-2 | Поручень из пенорезины | 2 шт. |
| B-3 | Заглушка поручня | 2 шт. |
| B-4 | Задний кожух руля | 2 шт. |
| B-5 | Винт М13*14 | 6 шт. |
| B-6 | Передний кожух руля | 2 шт. |
| B-7 | Провод пульсомера | 1 шт. |
| C | Стойка руля | 1 шт. |
| C-1 | Винт М8*Р1,25*16 | 4 шт. |
| C-2 | Шайба Ф8*19*2 | 4 шт. |
| C-3 | Верхний кабель консоли | 1 шт. |
| C-4 | Держатель бутылки | 1 шт. |
| C-5 | Винт М5*0,8*14 | 2 шт. |
| D | Передняя опора | 1 шт. |
| D-1 | Транспортировочное колесико | 2 шт. |
| D-2 | Винт М3*8 | 2 шт. |
| E | Основная рама | 1 набор |
| E-1 | Резиновое кольцо (Черное) | 2 шт. |
| E-3 | Сенсорный блок | 1 шт. |
| E-4 | Винт М4*10 | 1 шт. |
| E-5 | Втулка | 1 шт. |
| E-6 | Фиксатор | 1 шт. |
| E-7 | С-образное кольцо | 1 шт. |
| E-8 | Плоская шайба Ф17,5*25*0,3 | 1 шт. |
| E-9 | Волнистая шайба Ф17,5*25*0,3 | 1 шт. |
| E-10 | Ремень | 1 шт. |
| E-11L | Крышка цени (левая) | 1 набор |
| E-11R | Крышка цепи (правая) | 1 набор |
| E-12 | Винт М4*50L | 5 шт. |
| E-13 | Винт 3/16” | 6 шт. |
| E-14L | Шатун (левый) | 1 шт. |
| E-14R | Шатун (правый) | 1 шт. |
| E-15 | Винт М8*1,0*20 | 2 шт. |
| E-16 | Кривошип | 2 шт. |
| F | Педаль (левая/правая) | 1 набор |
| G | Задняя опора | 1 шт. |
| G-1 | Регулировочные заглушки задней опоры | 2 шт. |
| G-2 | Винт 3/16” | 2 шт. |
| H | Опора сиденья | 1 шт. |
| H-1 | Сиденье | 1 шт. |
| H-2 | Плоская шайба 14,3*25*2,0 | 1 шт. |
| H-3 | Ползунок | 1 шт. |
| H-4 | Фиксатор для ползунка | 1 шт. |
| H-5 | Заглушка ползунка | 2 шт. |
| H-6 | Винт М7*1*30 | 1 шт. |
| I-1 | Защелка для руля | 1 шт. |
| I-2 | Крышка руля | 1 шт. |
| I-3 | Фиксирующий болт для руля | 1 шт. |
| I-4 | Т-образный фиксатор | 1 шт. |
| I-5 | Плоская шайба Ф7*12*1 | 2 шт. |
| I-6 | Пружинная шайба ф7*2 | 2 шт. |
| I-7 | Втулка | 1 шт. |
| I-8 | Болт М8*1,25*75 | 2 шт. |
| I-9 | Шайба Ф8*19*2 | 4 шт. |
| I-10 | Гайка М8 | 4 шт. |
| I-11 | Болт М8*1,25*90 | 2 шт. |
| J | Ось в сборе | 1 набор |
| K | Магниты | 1 шт. |
| K-1,E-2 | Блок | 1 набор |
| K-2 | Пружинная шайба Ф6 | 2 шт. |
| K-3 | Плоская шайба Ф6*13*1 | 2 шт. |
| K-4 | Винт | 1 шт. |
| L…L-7 | Колесико | 1 набор |
| M…M13 | Маховик | 1 набор |
| N | Адаптер | 1 шт. |
| N-1 | Провод DC | 1 шт. |

ШАГ 1

- Закрепите переднюю опору (D), используя болт (I-8), шайбу (I-9) и гайку (I-10).

- Закрепите заднюю опору (G), используя болт (I-11), шайбу (I-9) и гайку (I-10).

- Закрепите ремешки на педалях. Отрегулируйте их положение.

- Закрепите две педали (F-R/L) на шатунах (E-14R/L) винтами.

ШАГ 2

- Установите сиденье (H-1) в крепежный штырь стойки (H) и закрепите с помощью фиксатора и шайбы.

- Установите стойку сидения (H) на основной раме, выберете желаемую высоту, закрепите фиксатором (E-6). Убедитесь, что фиксатор крепко затянут.

ШАГ 3

- Снимите болт (С-1) и шайбу (С-2), закрепленные на консоли.

- Установите стойку консоли (C) на основной раме и подсоедините кабели тренировочного компьютера верхние (E-2) и нижний (Е).

ШАГ 4

- Протяните провод пульсомера (B-7) через стойку.

- Установите руль (B) на стойке (С) с помощью защелки (I-1). Зафиксируйте шайбами (I-5, I-6) и болтом (I-3).

- Установите пластиковый кожух (I-2) на руль (B) и закрепите с помощью T-образного фиксатора (I-4), пружинной шайбы и плоской шайбы (I-5). Убедитесь, что узел надежно закреплен.

ШАГ 5

- Соедините кабель консоли (C-3) и провод пульсомера (B-7). Затем установите консоль (A) на основание крепежа стойки компьютера, зафиксируйте винтами (A-1).

- Снимите винты (С-5), закрепленные на стойке руля, закрепите держатель бутылки (C-4), используя винты (С-5).

ЧЕРТЕЖ ТРЕНАЖЕРА

КОНСОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО КОМПЬЮТЕРА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ:

| MODE (РЕЖИМ) | В режиме стоп клавиша подтверждает выбор параметра и выполняет переход к программам. |
| --- | --- |
| RESET (ПЕРЕЗАГРУЗКА) | В режиме стоп клавиша возвращает в главное меню. Удержание кнопки в течение 2 секунд приведет к перезагрузке консоли. |
| START/STOP (СТАРТ/СТОП) | Клавиша начала или окончания тренировки. |
| RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) | Клавиша тестирования состояния сердечно-сосудистой системы. |
| UP/DOWN (ВВЕРХ)/(ВНИЗ) | Клавиша выбора тренировочного режима или увеличения параметра. Клавиша выбора тренировочного режима или уменьшения параметра. Выбор настроек. |
| BODY FAT (ЖИРОАНАЛИЗАТОР) | Клавиша активации жироанализатора (% жира и индекс массы тела). |

ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИ:

| TIME (ВРЕМЯ) | Диапазон отображения 0:00~99:99; Диапазон установки 0:00~99:00 |
| --- | --- |
| DISTANCE (ДИСТАНЦИЯ) | Диапазон отображения 0.00~99.99; Диапазон установки 0.00~99.90 |
| CALORIES (КАЛОРИИ) | Диапазон отображения 0~9999; Диапазон установки 0~9990 |
| PULSE (ПУЛЬС) | Диапазон установки P-30~230; Диапазон установки P-30~230 |
| SPEED (СКОРОСТЬ) | 0.0~99.9 |
| RPM (ОБ./МИН.) | 0~999 |
| WATTS (ВАТТЫ) | Мощность тренировки. Диапазон установки 0~350 |
| MANUAL (РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) | Ручное управление тренировкой |
| PROGRAM (ПРОГРАММЫ) | 12 предустановленных программ P1-P12 |
| USER (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ) | Пользователь устанавливает уровень сложности тренировки |
| H.R.C. (ПУЛЬСОЗАВИСИМАЯ) | Целевой пульс |
| WATT (МОЩНОСТЬ) | Ватт-фиксированная программа |

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ

Подключив питание, вы услышите сигнал консоли, информирующий о ее включении. На экране дисплея в течение 2 секунд будут отображены все параметры. Далее выберете один их 4 профилей пользователя (U1-U4):

- Выберете U1-U4, нажмите Mode.

- Установите пол – SEX (по умолчанию - Male) – кнопками UP/DOWN. Male – Myж/ Female – Жен., подтвердите выбор, нажав Mode.

- Установите возраст AGE (по умолчанию 27 лет), используя кнопки UP/DOWN для увеличения/уменьшения параметра, подтвердите выбор, нажав Mode.

- Установите рост пользователя HEIGHT (по умолчанию 160 см.), используя кнопки UP/DOWN для увеличения/уменьшения параметра, подтвердите выбор, нажав Mode.

- Установите WEIGHT (ВЕС), используя кнопки UP/DOWN для увеличения/уменьшения параметра, подтвердите выбор, нажав Mode.

После подтверждения введенной информации о весе на дисплее будет мигать сообщение MANUAL, нажмите кнопку UP, чтобы просмотреть возможные програмные режимы, а именно: Manual (Ручное управление), Program (Программы), User program (Пользовательские программы), H.R.C. (Пульсозависимые программы), Watt (Ватт-фиксированная программа), - выберете один из них, нажав кнопку Mode для подтверждения. Кнопка DOWN – просмотр режимов в обратном порядке.

MANUAL (РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Нажмите кнопку START и начните тренировку в ручном режиме управления.

- Выберете MANUAL, нажмите кнопку MODE.

- Используя кнопки UP/DOWN, установите TIME (ВРЕМЯ), DISTANCE (ДИСТАНЦИЯ), CALORIES (КАЛОРИИ) и PULSE (ПУЛЬС), нажмите кнопку MODE для подтверждения после введения каждого параметра.

- Нажмите START/STOP для начала тренировки, используйте кнопки UP/DOWN для изменения ее сложности.

- Используйте START/STOP для приостановления тренировки (включение паузы), используйте RESET для возврата в главное меню.

PROGRAM (ПРОГРАММЫ)

- Выберете PROGRAM и нажмите кнопку MODE.

- Выберете одну из предустановленных программ Р1-Р12, нажмите MODE для подтверждения.

- На дисплее будет мигать сообщение – TIME. Установите время тренировки, используя клавиши UP/DOWN.

- Нажмите START/STOP для начала тренировки, используйте кнопки UP/DOWN для изменения ее сложности.

- Используйте START/STOP для приостановления тренировки (включение паузы), используйте RESET для возврата в главное меню.

Профили программ (Р1-Р12)

USER PROGRAM (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ)

Для создания собственной пользовательской тренировки войдите в пользовательский режим программ USER PROGRAM, используя клавиши UP/DOWN, затем нажмите MODE для подтверждения.

- Установите уровень сложности каждого интервала LOAD (всего интервалов 20), кнопками UP/DOWN, нажмите MODE для подтверждения каждого.

- Кнопками UP/DOWN установите время тренировки (TIME).

- Нажмите START/STOP для начала тренировки, используйте кнопки UP/DOWN для изменения ее сложности.

- Используйте START/STOP для приостановления тренировки (включение паузы), используйте RESET для возврата в главное меню.

H.R.C. (ПУЛЬСОЗАВИСИМЫЕ ПРОГРАММЫ)

Пульсозависимый режим состоит из 4 программ: 55%, 75%, 90% от целевого сердечного ритма и максимальный (TAG HR) сердечный ритм.

- Выберете HRC PROGRAM, используя клавиши UP/DOWN, нажмите MODE для подтверждения.

- Кнопками UP/DOWN выберете 55%, или 75%, или 90%, или TAG HR, нажмите MODE для подтверждения.

- Кнопками UP/DOWN установите время тренировки (TIME).

- Используйте START/STOP для начала тренировки. Вы можете использовать данную кнопку для включения паузы, используйте RESET для возврата в главное меню.

WATT (ВАТТ-ФИКСИРОВАННАЯ ПРОГРАММА)

- Выберете программу WATT, используя клавиши UP/DOWN, нажмите MODE для подтверждения.

- Кнопками UP/DOWN установите мощность тренировки (WATT – по умолчанию 120), нажмите MODE для подтверждения.

- Кнопками UP/DOWN установите время тренировки (TIME).

- Используйте START/STOP для начала тренировки. Вы можете использовать данную кнопку для включения паузы, используйте RESET для возврата в главное меню.

RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ)

- После проведения тренировки нажмите кнопку RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ). Ладони должны быть расположены на пульсомерах.

- На дисплее будет отображен параметр TIME (ВРЕМЯ) с отсчетом времени по убыванию от 00:60 до 00:00, все остальные параметры будут остановлены.

- Затем на мониторе появится оценка качества восстановления частоты пульса со значениями F1, F2… F6, где F1 - наилучший результат, F6 – наихудший. Тренируйтесь в дальнейшем для улучшения восстановления частоты пульса.

- Нажмите клавишу RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) еще раз для возврата в главное меню.

BODY FAT (ЖИРОАНАЛИЗАТОР)

- В режиме остановки нажиме клавишу BODY FAT для начала расчета.

- Во время работы жироанализатора пользователю необходимо постоянно удерживать ладонями сенсорные датчики пульса. На консоли будут отображены значения: BMI, FAT%*.

*BODY FAT (ЖИРОАНАЛИЗАТОР), а также BMI (ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА).

<Таблица значений>

B.M.I. (Индекс  Массы Тела)

|  | Низкий | Умеренный | Средний | Высокий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень | <20 | 20-24 | 24.1-26.5 | >26.5 |

BODY FAT (Жироанализатор)

|  | — | ＋ | ▲ | ◆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % Жира | Низкий | Умеренный | Средний | Высокий |
| Мужчина | <13% | 13%-25.9% | 26%-30% | >30% |
| Женщина | <23% | 23%-35.9% | 36%-40% | >40% |

Если на консоли появилось сообщение:

- Е-1: Ладони не расположены на датчиках пульса.

- Е-2: Значения веса и роста пользователя сверх нормы. Допустимый ряд значений индекса массы тела в промежутке от 5 до 50.

##### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Посадка | вертикальная |
| --- | --- |
| Рама | высокопрочная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой |
| Система нагружения | электромагнитная magicFLOW™ |
| Кол-во уровней нагрузки | 32 (10-350 Ватт) |
| Маховик | 10 кг. |
| Педальный узел | трехкомпонентный |
| Сидение | хромированное с подушкой повышенной комфортности |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали и вертикали |
| Регулировка положения руля | есть |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной приемник Oxygen™ 5 кГц (передатчик в комплекте) |
| Консоль | 5.5 дюймовый цветной многофункциональный LCD дисплей |
| Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat) |
| Кол-во программ | 19 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Спецификации программ | ручной режим, холм, гора, пик, склон, ралли, кардио холмы, кардио подъем, кардио интервалы, "качели", сжигание жира, выносливость 1, выносливость 2, 1 Ватт-фиксированная, 1 пользовательская, 4 пульсозависимые |
| Статистика тренировок | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Интеграция | нет |
| Интернет | нет |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 97*51*133 см. |
| Вес нетто | 35 кг. |
| Макс. вес пользователя | 150 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Энергосбережение | есть |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Страна изготовления | КНР |

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера,  не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

**Последняя версия Руководства пользователя доступна на сайте www.neotren.ru

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен» www.neotren.ru

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!